## Slide 1: תרגול 1
מטה-דיון על הקורס "מערכות הפעלה"
מהי מערכת הפעלה?
עקרון הווירטואליזציה
מערכת ההפעלה "לינוקס"
שקפי התרגולים מבוססים על שקפי התרגול בקורס מערכות הפעלה בטכניון שנכתבו ע"י עידן יניב

## Slide 2: מטה-דיון על הקורס "מערכות הפעלה"
Notes: מה אתם יודעים על הקורס?

## Slide 3: מערכות הפעלה be like...
Notes: Taken from: https://www.flickr.com/photos/betbeder/14076789040/
מערכת די מורכבת
הרבה חוטים שרצים ממקום למקום

## Slide 4: למה הקורס קשה?
המון חומר, המון קשרים בין הנושאים השונים.
  אין "גבולות גזרה" מוגדרים, לא ניתן לתפוס את כל המערכת בבת-אחת.
שיעורי בית טכניים בסביבת עבודה "קשוחה".
  אין debugger, עבודה בטרמינל, מכונה וירטואלית, קוד ספגטי עם goto, ...
דורש הסתגלות ל"שפה" חדשה: קורס הנדסי ולא מתמטי.
במערכות הפעלה | בחדוו"א
שיפור של קטן לא מעניין | יהי ...
תיאוריות המבוססות על תצפיות ועל היגיון | משפטים, אמת מוחלטת
מנסים למצוא פשרה בין מספר דרישות הנדסיות | מחפשים פתרונות אופטימליים
במערכות הפעלה | בחדוו"א
תיאוריות המבוססות על תצפיות ועל היגיון | משפטים, אמת מוחלטת
מנסים למצוא פשרה בין מספר דרישות הנדסיות | מחפשים פתרונות אופטימליים
Notes: אין גבולות גיזרה מוגדרים כי מאוד קשה לבנות מערכת הפעלה שמיישמת את העקרונות של אבסטרקציה, מודולריות ואנקפסולציה כפי שלמדנו במת"מ.
ברוב המקרים יש לנו כללי אצבע ונחליט לפי ההיגיון ונציע שיפור למערכת
יש המון פרמטרים : ביצועים, מחירים וצריכת אנרגיה וזיכרון – נמצא פשרה

## Slide 5: למה בכל זאת כדאי?
אין ברירה – קורס חובה...
  של 5 נקודות!
כי זה מעניין!
  לפחות אותנו ;)
כדי לדעת איך עובדות מערכות מחשבים.
  מערכות מחשבים == המחשב הנייד שלכם, הפלאפון, וגם השרת של גוגל שעונה לשאילתות שלכם.
כדי לעבור ראיונות עבודה באינטל, מיקרוסופט, מלאנוקס, וכו'.
  מצד שני, אם רוצים להיות מפתחי web, לא חייבים לדעת "מערכות הפעלה".

## Slide 6: אוקיי, השתכנעתי... אז איך מצליחים בקורס?
אין חוכמות: משקיעים הרבה זמן ומאמצים.
לומדים בצורה ספירלית.
  חוזרים לנושאים הקודמים בכל פעם שלומדים נושא חדש.
לא מפחדים לשאול שאלות, לענות תשובות, ולטעות.
  חיוני כדי להתרגל לשפה החדשה.
לא סובלים בגלל שיעורי הבית.
  נתקעתם? תשאלו חברים או את המתרגל האחראי על התרגיל.
  להצליח לבד זה טוב; ללמוד מאחרים זה עוד יותר טוב.

## Slide 7: מהי מערכת הפעלה?

## Slide 8: מהי מערכת הפעלה?
מערכת תוכנה אשר אחראית על ניהול החומרה עבור המשתמשים.
  ליתר דיוק, זו ההגדרה של "גרעין" מערכת ההפעלה.
שלושת רכיבי החומרה המרכזיים הם: (1) המעבד, (2) הזיכרון, (3) והדיסק.
  כל תרגול בקורס עוסק בניהול של אחד הרכיבים הללו.
Notes: "גרעין" מערכת ההפעלה הוא החלק החשוב ביותר במערכת ההפעלה, והוא לא כולל למשל את הממשק הגרפי (שולחן עבודה עם אייקונים וחלונות).
אפליקציות : קוד C mallocלמשל

## Slide 9: יישור קו
זיכרון
דיסק
אמצעי אחסון איטי ועמיד (המידע נשמר גם אם מכבים את המחשב)
המעבד לא יכול לעבד מידע ישירות על הדיסק, הוא צריך קודם להעביר את המידע לזיכרון
נפח אופייני – 1TB זמן גישה טיפוסי: 1 ms
אמצעי אחסון מהיר ונדיף (המידע נמחק כאשר מכבים את המחשב)
הזיכרון נגיש לכל הליבות של אותו מחשב
נפח אופייני – 8GB זמן גישה טיפוסי: 100 ns
מקבל זרם של פקודות מכונה (אסמבלי) ומבצע אותן בצורה סדרתית
כל מעבד מורכב ממספר ליבות חישוב עצמאיות שרצות במקביל
תדר אופייני – 3GHz זמן גישה טיפוסי: 1 ns (רגיסטרים + מטמונים)
מעבד
Notes: תדר – תדר השעון של מעגל חשמלי
Giga= 1 billion (10^9)
1 hertz =1 cycle per second
Ms=10^-3 sec ns=10^-9sec
Micro=10^-6sec.
Disk vs Dram : 10^-3/(100*10^-9)=10^4
1 trillion bytes=TB (base 10)=10^12

## Slide 10: יחסי הגומלין בין רכיבי החומרה
 | CPU
registers: | 
rip | 
… | 
rax | 
rbx | 
rcx | 
… | 
fetch
decode
execute
memory
code:
add %rax,%rbx
jmp label1
mov $42,(%rcx)
data:
x = 5
y = 3
I/O devices
disk, network
interrupt
read / write
read / write
control
Notes: Rip – register instruction pointer
המחזור של המעבד: כל מחזור שעון מביא פקודה לביצוע מפענח אותה ואז מבצע אותה
יש שלבי ביניים בין החלקים האלה, נראה אותם בהמזך המצגת

## Slide 11: תפקידי מערכת ההפעלה
לחלק את משאבי החומרה בצורה יעילה והוגנת בין המשתמשים.
  האתגר של מערכת ההפעלה הוא לצרוך משאבים מועטים ככל הניתן.
להציג למשתמשים אבסטרקציות וממשקים (API) כדי להקל את הפיתוח של אפליקציות.
  אבסטרקציות לדוגמה: תהליך, מרחב זיכרון, קובץ, socket, ...
  אוסף השירותים (== הממשק) שמערכת הפעלה מציגה נקרא קריאות מערכת.
להגן על המידע של המשתמשים מפני משתמשים ו/או תוכניות אחרות זדוניות.
לשמור על המידע של המשתמשים מפני נפילות חומרה.
Notes: תפקידים נוספים: חיסכון באנרגיה, ...

## Slide 12: עקרון הווירטואליזציה
Notes: עקרון שמערכת ההפעלה מממשת אותו

## Slide 13: הבעיה: חלוקת משאבים
ליוסי יש מעבד יחיד וזיכרון יחיד.
אבל יוסי רוצה להריץ הרבה אפליקציות בו-זמנית.
  לגלוש באינטרנט, לשמוע מוזיקה, ולעבוד על שיעורי הבית במערכות הפעלה.
הפתרון: וירטואליזציה של משאבים פיזיים.
  מערכת ההפעלה מציגה למשתמש גרסאות וירטואליות של המעבד והזיכרון.
  משאבים וירטואליים מספקים אבסטרקציה שמתעלמת מפרטי המימוש של החומרה הספציפית, ולכן הם פשוטים יותר לשימוש.
  משאבים וירטואליים גם מספקים הגנה כי הם מסתירים את המשאב הפיזי, וכך אף משתמש או אפליקציה לא יכולים להשתלט עליו.
  אבל וירטואליזציה – כמו כל אבסטרקציה – גם מוסיפה תקורה (overhead) שפוגעת בביצועים.
Notes: הבעיה של חלוקת המעבד תקפה גם אם יש כמה ליבות עיבוד (למשל 4), כי מספר התהליכים במערכת יכול להיות גבוה יותר (למשל 40).
תקורה- מחיר נוסף שמשלמים מעבר לביצוע הפעולה!

## Slide 14: וירטואליזציה של המעבד
אפליקציה רצה של יוסי תיקרא תהליך.
מערכת ההפעלה מעניקה לכל תהליך את האשליה שיש לו מעבד וירטואלי נפרד משלו.
בצורה זו מערכת ההפעלה מקלה על התהליך וגם מגנה עליו.
  למשל, המעבד הווירטואלי מכיל את כל הרגיסטרים של המעבד הפיזי.
  התהליך לא צריך "לחשוב" באילו רגיסטרים מותר לו להשתמש כי המעבד הווירטואלי כולו שלו!
  כמו כן, תהליכים אחרים לא יכולים לקרוא/לכתוב לרגיסטרים של התהליך.
one physical CPU
many (infinite) virtual CPUs

## Slide 15: איך מממשים וירטואליזציה של המעבד?
מערכת ההפעלה מחלקת את הזמן של המעבד הפיזי בין התהליכים השונים (time sharing).
הגרעין מחליף במהירות בין התהליכים: מריץ תהליך אחד לפרק זמן קצר (מילי-שניות) ואז משהה את ביצועו ועובר להריץ תהליך אחר, וכן הלאה.
המשתמש מקבל אשליה של בו-זמניות ואינטראקטיביות.
פרטים נוספים בתרגול בנושא החלפת הקשר.
 | … | 20 ms | 15 ms | 12 ms | 10 ms | 20 ms
time |  |  |  |  |  | 
 | … | P1 | P2 | P3 | P2 | P1
Notes: בפועל, מערכת ההפעלה מפעילה את הטכניקה המתוארת לעיל על כל ליבה של המעבד.
המעבד מריץ מליארד פקודות בשניה

## Slide 16: וירטואליזציה של הזיכרון
מערכת ההפעלה מעניקה לכל תהליך את האשליה שיש לו מרחב זיכרון נפרד משלו.
בצורה זו מערכת ההפעלה מקלה על התהליך וגם מגנה עליו.
  התהליך לא צריך "לחשוב" באיזה זיכרון מותר לו להשתמש כי הזיכרון הווירטואלי כולו שלו!
  כמו כן, תהליכים אחרים לא יכולים לקרוא/לכתוב לזיכרון של התהליך.
one physical address space
many virtual address spaces

## Slide 17: איך מממשים וירטואליזציה של הזיכרון?
מערכת ההפעלה והמעבד מתרגמים את הכתובות הווירטואליות לכתובות פיזיות.
פרטים נוספים בתרגול בנושא זיכרון וירטואלי.
memory
physical address
virtual address
virtual memory space #1
virtual memory space #2

## Slide 18: אתגרים במימוש עיקרון הווירטואליזציה
ניסיון ראשון: הרצה ישירה (direct execution).
נניח שיוסי לחץ על כפתור ההפעלה והדליק את המחשב.
מערכת ההפעלה היא הראשונה שרצה.
  נטענת לזיכרון, מזהה את רכיבי החומרה, מאתחלת את מבני הנתונים שלה, ...
לאחר שלב האתחול, מערכת ההפעלה מעבירה את השליטה על המעבד הפיזי לתהליך P1 כדי שירוץ ישירות על המעבד.
OS boots
P1 runs
time
Notes: למה מערכת ההפעלה מעבירה את המעבד לתהליך?
הרצה ישירה על המעבד היא חיונית כדי להשיג ביצועים גבוהים לעומת אופציות אחרות,
לדוגמה אמולציה של המעבד, שבה מערכת ההפעלה מתרגמת את הקוד של התהליך בזמן ריצה ובודקת כל פקודת מכונה שהתהליך מבקש לבצע.

## Slide 19: אבל מה אם...
בעיה 1#: תהליך P1 ינסה לגשת לקבצים שאסור לו לגשת אליהם (למשל, קבצים של משתמש אחר במערכת)?
בעיה 2#: תהליך P1 יריץ לולאה אינסופית וכך ימשיך להחזיק במעבד לנצח?
  איך מערכת ההפעלה תוכל להחזיר לעצמה את השליטה על המעבד?
  למשל, כדי לעצור את תהליך P1 ולהריץ במקומו תהליך אחר P2.
בעיה 3#: תהליך P1 יבצע פעולה איטית מאוד (כמו קריאה/כתיבה מהדיסק) שלא רצה על המעבד?
הפתרונות לבעיות הללו מבוססים על מנגנוני חומרה שנלמד כעת.
Notes: This topic is summarized in Chapter 6 in OSTEP (“Mechanism: Limited Direct Execution”).

## Slide 20: פתרון לבעיה 1#: רמות הרשאה
המעבד יגדיר שתי רמות הרשאה:
  user mode – רמת הרשאות נמוכה לשימוש תכניות רגילות (קוד משתמש).
  kernel mode – רמת הרשאות גבוהה לשימוש מערכת ההפעלה.
בכל רגע נתון, המעבד יהיה ברמת הרשאה אחת ויחידה.
רמת ההרשאות הנוכחית (CPL = current privilege level) נשמרת ברגיסטר כלשהו של המעבד.
  הפרטים המדויקים נלמדים בקורס את"מ (234118).
CPU |  |  | 
 | CPL |  | 
0 <==> kernel mode
3 <==> user mode
Notes: שימו לב: מספיק ביט אחד כדי לשמור את רמת ההרשאות הנוכחית, אבל במעבדי אינטל 64-ביט מוקצים שני ביטים.

## Slide 21: פקודות מיוחסות (privileged instructions)
המעבד יחלק את פקודות המכונה לשתי קבוצות:
פקודות מיוחסות (privileged).
פקודות לא מיוחסות (non-privileged).
פקודות מכונה שניגשות לדיסק, למשל, יהיו מיוחסות.
המעבד יבדוק בשלב זה (לפני ביצוע הפקודה) האם היא מיוחסת.
אם הפקודה מיוחסת, אבל המעבד במצב משתמש – תיווצר חריגה.
החריגה תעביר את השליטה לגרעין, והוא יהרוג את התהליך.
CPU
fetch
decode
execute
Notes: חריגה היא שגיאה שנגרמה ע"י קוד המשתמש, כמו למשל חלוקה באפס או גישה לכתובת NULL.
לא כל חריגה גורמת לסיום התהליך שיצר אותה – יש חריגות שמסתיימות בשליחת סיגנל לתהליך, והתהליך יכול להתעלם מהסיגנל.
אבל בשלב זה של הקורס (לפני שלמדנו על סיגנלים), נרשה לעצמנו להיות פחות מדויקים ;)
מיוחסת- מורשה

## Slide 22: איך משנים את רמת ההרשאה?
במילים פשוטות: איך משתמש ייגש לדיסק כדי לקרוא קובץ?
ניסיון ראשון: המשתמש יעלה את רמת ההרשאה, ואז יקרא לפונקציה של מערכת ההפעלה שתיגש לדיסק.
הצעה טובה יותר: המשתמש יקרא לפקודת מכונה מיוחדת אשר תבצע שתי פעולות בעת ובעונה אחת:
  תעלה את רמת ההרשאה.
  תעבור לבצע פונקציה של מערכת ההפעלה.
הפקודה המיוחדת הזו מכונה קריאת מערכת, או באנגלית System Call (syscall בקיצור).
מה הבעיה בהצעה הזו?
Notes: תשובה: אנחנו כמובן לא יכולים ולא רוצים לסמוך על המשתמש שיעביר את השליטה למערכת ההפעלה אחרי שהעלה את ההרשאות.
קריאה ל-system call שונה מקריאה לפונקציה "רגילה"

## Slide 23: מצב המערכת לפני פקודת syscall
 | CPU
registers: | 
rip | 
… | 
rax | 
rbx | 
rcx | 
… | 
CPL=3 | 
fetch
decode
execute
memory
user code:
add %rax,%rbx
jmp label1
mov $42,(%rcx)
kernel code:
inq $0x64,%rax
testq $0x2,%rax
jnz label2

## Slide 24: מצב המערכת אחרי פקודת syscall
 | CPU
registers: | 
rip | 
… | 
rax | 
rbx | 
rcx | 
… | 
CPL=0 | 
fetch
decode
execute
memory
user code:
add %rax,%rbx
jmp label1
mov $42,(%rcx)
kernel code:
inq $0x64,%rax
testq $0x2,%rax
jnz label2

## Slide 25: קריאות מערכת
קריאות מערכת מאפשרות העברה בטוחה ומבוקרת של השליטה על המעבד מפני שהן שער הכניסה היחיד של תוכניות משתמש לפקודות מיוחסות.
קריאות מערכת מגדירות למעשה את הממשק של מערכת ההפעלה לתוכניות משתמש.
  תהליך משתמש קורא לקריאות מערכת כדי לבקש ממערכת ההפעלה שירות כלשהו כמו: לגשת להתקני קלט/פלט, ליצור תהליכים חדשים, לבקש עוד זיכרון ועוד.

## Slide 26: תרחיש לדוגמה
kernel mode
OS boots
OS handles the request
OS handles the request
user mode
P1 runs and asks for memory
P1 runs again and asks to read from a file
time
system call
system call

## Slide 27: תזכורת: בעיה 2#
מערכת ההפעלה היא הראשונה שרצה לאחר הדלקת המחשב.
בשלב מסוים, מערכת ההפעלה מעבירה את השליטה על המעבד הפיזי לתהליך P1 כדי שירוץ.
אם P1 יקרא לקריאת מערכת, אז מערכת ההפעלה תרוץ – כלומר תקבל לידיה את השליטה על המעבד שוב.
אבל אם P1 יריץ לולאה אינסופית (בטעות או בזדון)?
הוא ימשיך להחזיק במעבד לנצח ולא ייתן לאף תהליך אחר לרוץ...
OS boots
P1 runs
while (1);
and runs…
and runs…
time
Notes: הפתרון היחיד לבעיה לעיל הוא לכבות את המחשב ולהדליק מחדש – פתרון גרוע מאוד, כמובן.

## Slide 28: פתרון לבעיה 2#: פסיקות שעון
לינוקס מפקיעה (preempt) את המעבד מתהליך אחד לטובת תהליך אחר, בעזרת התקן חומרה מיוחד – השעון (timer).
מערכת ההפעלה מבקשת מהשעון לשלוח פסיקה במרווחי זמן קבועים כדי להעביר את השליטה למערכת ההפעלה.
  כל הפסיקות, בפרט פסיקת שעון, מטופלות ב-kernel mode.
במהלך הטיפול בפסיקה, מערכת ההפעלה יכולה להחליט שהיא מחליפה את התהליך הנוכחי שרץ כרגע על המעבד.
  הפעולה הזו נקראת "החלפת הקשר" – נחזור אליה בהמשך הקורס.
שימו לב: השעון הוא רכיב חיצוני למעבד ואינו קשור לתדר השעון הפנימי של המעבד.
(זו טעות נפוצה של סטודנטים.)

## Slide 29: הטיפול בפסיקות חומרה
לאחר סיום הטיפול בפסיקה, המעבד יחזור לבצע את הקוד הקודם.
  כדי לדעת לחזור, המעבד ומערכת ההפעלה צריכים לשמור את המצב של המעבד ברגע קבלת הפסיקה – פרטים נוספים בקורס את"מ (234118).
שימו לב: פסיקה אינה קוטעת ביצוע של פקודת מכונה.
  פסיקות מטופלות "בין" פקודות מכונה.
המעבד בודק אם יש פסיקות ממתינות לאחר סיום של כל פקודת מכונה. אם יש פסיקה, המעבד מפסיק לבצע את הקוד הנוכחי ועובר לבצע את שגרת הטיפול בפסיקה (interrupt handler) במצב גרעין.
CPU
fetch
decode
execute
Notes: בין אם הוא במצב משתמש או מצב גרעין

## Slide 30: תרחיש לדוגמה
kernel mode
OS boots
OS handles the interrupt and checks how long P1 ran
OS handles the interrupt and decides P1 ran for too long  OS schedules another process
user mode
P1 runs
P1 runs
P2 runs
time
timer interrupt
timer interrupt

## Slide 31: פסיקות יכולות להגיע גם במצב גרעין !
kernel mode
OS boots
OS handles the request
OS handles the interrupt and checks how long P1 ran
/* OS returns from interrupt */
OS continues the handler
user mode
P1 runs and asks for memory
P1 runs again
time
system call
timer interrupt
Notes: שאלה לסטודנטים: ראינו שפסיקה יכולה לקטוע קריאת מערכת. האם קריאת מערכת יכולה לקטוע פסיקה?
תשובה: לא, קריאת מערכת לעולם לא תגיע בזמן טיפול בפסיקה.
קריאת מערכת היא בקשת שירות של המשתמש ממערכת ההפעלה.
אבל פסיקות מטופלות במצב גרעין ולכן הן לא צריכות לבקש (וגם לא מבקשות) שירותים ממערכת ההפעלה.

## Slide 32: תזכורת: בעיה 3#
תהליך יכול לבקש ממערכת ההפעלה שירותי I/O, לדוגמה: קריאה/כתיבה מהדיסק או מכרטיס הרשת.
גישה להתקני I/O היא איטית מאוד: סדר גודל של מספר מילישניות == מיליוני פקודות מעבד.
בזמן ההמתנה להתקני I/O התהליך לא רץ והמעבד חסר פעילות.
איך נוכל לנצל טוב יותר את המשאבים של המערכת?
 |  |  | asks to read a file | P1
 |  | issues I/O to disk |  | OS
.…… slow operation .…… |  |  |  | disk
time
Notes: נרצה שגם המעבד וגם הדיסק יהיו עסוקים בו-זמנית כדי לקבל נצילות גבוהה של המערכת.

## Slide 33: פתרון לבעיה 3#: מצבי המתנה
מערכת ההפעלה תסווג את התהליכים במערכת לשלושה מצבים אפשריים (בפועל יש יותר, אלו המצבים העיקריים):
running
ready
waiting
issued I/O
descheduled
scheduled
I/O done
Notes: The “Waiting” state is sometimes called “Blocked” because the process cannot progress in this state.

## Slide 34: תרחיש לדוגמה
kernel mode
OS boots
OS handles the request, puts P1 in a “waiting” state, and schedules another process
OS handles the interrupt and puts P1 in a “ready” state
user mode
P1 runs and asks to read a file
P2 runs
time
system call
disk interrupt

## Slide 35: לסיכום
בעיות 1# , 2# הן בעיות אבטחה (security).
בעיה 3# היא בעיית יעילות (efficiency).
מערכת ההפעלה שואפת להשיג גם יעילות וגם אבטחה, ולכן היא פותרת את שלושת הבעיות הללו באמצעות מנגנון: הרצה ישירה מוגבלת (limited direct execution)
כדי לקבל ביצועים גבוהים, התהליכים רצים ישירות על המעבד הפיזי.
אבל כדי לשמור על אבטחה, התהליכים לא יכולים להריץ כל פקודה.

## Slide 36: מערכת ההפעלה "לינוקס"

## Slide 37: קצת היסטוריה...
1983
ריצ'רד סטולמן מכריז על מיזם GNU במטרה לפתח מערכת הפעלה חופשית תואמת יוניקס (וגם ספריות וכלים נוספים).
1990
מיזם גנו מתחיל לפתח את גרעין מערכת ההפעלה, אך הפיתוח מתגלה כמסובך ומתקדם באטיות רבה.
1991
לינוס טורבאלדס מתחיל לפתח את גרעין לינוקס במהלך לימודיו באוניברסיטת הלסינקי.
1973
דניס ריצ'י וקן תומפסון ממעבדות Bell מפתחים מערכת הפעלה קניינית בשם יוניקס (UNIX).
1992
טורבאלדס משנה את רשיון לינוקס ל-GPL וכך לינוקס הופכת לגרעין מערכת ההפעלה של מיזם GNU.
Notes: שאלה: מה עוד המציא דניס ריצ'י?
תשובה: שפת C. השפה הזו איפשרה ליוניקס (שנכתבה בשפת C) לעבור בקלות בין ארכיטקטורות מעבדים שונות, בניגוד למערכות הפעלה קודמות שנכתבו בשפת אסמבלי.

## Slide 38: בקורס נלמד ונשתמש בלינוקס
הסיבה המרכזית לכך: לינוקס היא תוכנה חופשית וקוד פתוח.
  קוד המקור של גרעין לינוקס זמין לשימוש, לשינוי ולהפצה בחינם לכל אחד.
היום השם "לינוקס" מתייחס למשפחה של מערכות הפעלה המבוססות על גרעין לינוקס ורכיבי התוכנה של מיזם GNU.
גרסת הגרעין היא 2.4 (Redhat Linux).
בתרגיל בית 0 תתקינו את מערכת ההפעלה לינוקס על המחשב האישי שלכם באמצעות מכונה וירטואלית (virtual machine).
כל הפרטים + סרטוני הדרכה יהיו בתרגיל בית 0.
בהצלחה!